## Slide 1: Guía de calibración Qué, cómo y porqué
Equipo RepRapBCN

## Slide 2: ¿Por qué?
Calibración:
Las máquinas de impresión 3D necesitan ser calibradas por varios motivos:
Evitar posibles colisiones entre boquilla extrusora y base.
Para imprimir con una buena primera capa y no tener problemas de despegue o warp.
El simple funcionamiento de la máquina hace que se descalibre
En el momento de retirar las piezas pueden producirse desajustes
No calibrar puede provocar:
Obtener fabricaciones defectuosas o poco precisas
La rotura de alguno de los componentes (especialmente, boquilla o base de cristal)
Dudas?

## Slide 3: ¿Qué?
Para tener una máquina bien calibrada hay que conseguir lo siguiente:
Paralelismo entre el plano de la base y el plano de movimiento del carro extrusor.
  Implica que la distancia entre la boquilla y la plataforma debe ser la misma en todo el movimiento X y en todo el movimiento Y.
Distancia adecuada entre la boquilla y la plataforma en la primera capa.
Para que la máquina empiece a imprimir correctamente se debe conseguir, aproximadamente, una distancia de entre 1 décima y 2 décimas de milímetro entre la boquilla y la plataforma. Esto corresponde al grueso el de una hoja de papel doblada.
Dudas?

## Slide 4: ¿Cómo?
Previo
Comprobar que TODOS los finales de carrera están correctamente ajustados y que no hay impedimentos en el movimiento completo de los ejes X ,Y, Z:
  Ajustar el final de carrera Z suficientemente lejos para que la boquilla no toque la placa de ninguna de las maneras
  Tener cuidado con el cableado para que el movimiento de la base no desconecte nada
Hacer Prepare > autohome y ver que pasa.
  Vigilar el movimiento y comprobar que toque bien los finales de carrera
  Estar preparado para parar la máquina si fuera necesario. (Botón rojo)
Dudas?

## Slide 5: ¿Cómo?
Planitud de la plataforma
Usando el útil de calibración, garantizar que los tres puntos de calibración están a la misma altura.
Igualar esta distancia con los tornillos de ajuste si fuera necesario
Dudas?

## Slide 6: ¿Cómo?
Ajuste de la altura del eje Z
Colocar el extrusor a 1 cm del final de carrera del eje X
Ajustar gradualmente la distancia en el tornillo de calibración del eje Z hasta que la boquilla quede a 0,1mm de distancia.
  Con un papel doblado, comprobar que este pasa entre la boquilla y la plataforma con cierta resistencia
Mover manualmente el extrusor a lo largo del eje X. Si se produce variación de la altura corregir la barra del lado donde NO ESTÁ el final de carrera Z.
  Puede ser necesario reajustar la regulación del final de carrera Z.
Comprobar moviendo eje Y que la distancia se mantiene en dicho eje.
Dudas?

## Slide 7: Resultado
La máquina debería estar calibrada. Para acabar de comprobarlo:
Repetir la comprobación del papel pero esta vez a lo largo del eje Y.
Comprobar la distancia en los cuatro extremos de la plancha.
Es hasta cierto punto normal que no quede absolutamente igual en todas las puntas.
Como la mayoría de las piezas empiezan en el centro, ese es el punto principal a comprobar.
Dudas?

## Slide 8: ¿Y si no puedo?
Si al comprobar los puntos extremos quedan distancias muy dispares después de haber realizado los pasos anteriores:
Volver a repetir el proceso desde “Planitud de la plataforma”
En caso de no lograr calibrar correctamente:
  Comprobar con un nivel que el eje Y esta igual de inclinado en sus dos extremos.
    La inclinación debe ser igual pero no tiene porque ser plano ya que depende de la superficie en que se monte la máquina.
    La burbuja debe estar en la misma posición teniendo la misma distancia en los cuatro tornillos de la plataforma como se ha hecho anteriormente.
  Si hay error habrá que ajustar los soportes de las barras e intentar obtener una orientación estable.
En general esto último no suele pasar, así que ante la duda, probar de repetir el proceso antes de llevar a cabo este ajuste.
Dudas?

## Slide 9: Esperamos que hayais disfrutado de la experiencia! No olvidéis seguirnos en Twitter y Facebook Para cualquier duda visita nuestro foro!
Equipo RepRapBCN