## Slide 1: Recomendaciones de uso y mantenimiento Algunos consejos para que pueda sacar el máximo partido a su impresora y asegurar su buen funcionamiento
Equipo RepRapBCN

## Slide 2: Recomendaciones de uso y mantenimiento
Ajustes del eje Z
A pesar de tener la máquina calibrada, es posible que al empezar a imprimir la pieza, la boquilla quede demasiado alta. Esto se identifica porqué en vez de dejar un hilo constante, va soltando gotitas de material fundido.
Se puede solucionar provisionalmente este problema girando a mano las dos varillas del eje Z en sentido antihorario. Hay que vigilar de girar el mismo número de pasos las dos varillas para no descalibrar la máquina.
    Las gotitas también se producen cuando el extrusor aun no ha llegado a estabilizarse en fundir plástico. Esperar unas cuantas pasadas antes de diagnosticar el problema.
Tener mucho cuidado, ya que son elementos móviles accionados por el motor!
Dudas?

## Slide 3: Recomendaciones de uso y mantenimiento
Extracción de piezas
Para retirar las piezas de la base, retirar primero el vidrio quitando al menos uno de los tornillos blancos (de poliamida) que lo sujetan.
Una vez extraído de la máquina, separar las piezas de la base. De esta manera se reduce considerablemente el riesgo de descalibrado de la máquina.
Cada cierto número de impresiones es recomendable limpiar la base.
Dudas?

## Slide 4: Recomendaciones de uso y mantenimiento
Adherencia de la superficie caliente
Para mejorar la adherencia de las piezas a la base calefactada es bueno usar laca (suministrada en el kit) especialmente para el ABS.
Para aplicar la laca sobre el vidrio vaporizarla a una distancia entre 30 y 40 cm. Sobre toda la superficie del vidrio.
Dudas?

## Slide 5: Recomendaciones de uso y mantenimiento
Limpieza del extrusor
Cada cierto tiempo de uso, es recomendable limpiar el exterior de la boquilla del extrusor.
Se puede hacer dando varias pasadas por la boquilla (con el extrusor caliente) con un paño mojado en acetona (o producto similar).
El contacto con el extrusor puede producir quemaduras graves. Tener mucho cuidado al realizar este paso. Igualmente, no mantener el contacto entre el paño y la boquilla muchos segundos, ya que se puede quemar paño.
Dudas?

## Slide 6: Recomendaciones de uso y mantenimiento
¿Cuándo calibrar?
Cuando se aprecie una diferencia de altura de la primera capa al empezar una impresión.
Cada cierto tiempo y según el gusto personal.
Lo importante es que la máquina imprima la primera capa bien, con el material bien pegado a la superficie.
Dudas?

## Slide 7: Esperamos que hayais disfrutado de la experiencia! No olvidéis seguirnos en Twitter y Facebook Para cualquier duda visita nuestro foro!
Equipo RepRapBCN